# BTR-BCI-A协议转换器用户手册

# 1.概述

BTR-BCI-A是通讯协议转换模块, 主要是将RS232电平转换成RS485（RS422）电平,数据传输波特率自动检测，可用于机房监控等数据采集场合。

# 2.特点：

- 采用可插拔端子，便于安装维护

- 自动波特率识别

# 3.技术指标

- 通讯接口：RS232接口转RS485/RS422接口

- 波 特 率：自动波特率识别

- 485最大通讯距离：1200m

- 供电电源：12VDC±10%

- 工作电流：<100mA

- 外型尺寸：100.7*71.55*27mm

- 重    量： 136g

# 4.接线端子说明:

VS:               直流12V电源正极输入

GND:             直流12V电源负极输入

PGND             保护地（大地）

DATA+,DATA-:     RS485通讯接口

TX+,TX-,RX+,RX-:  RS422通讯接口

DB9 :              RS232通讯接口

# 5.指示灯说明：

PWR： 电源指示灯

RX：   数据接收指示灯

TX：   数据发送指示灯

# 6.注意事项：

6.1 请正确区分电源的正负极，正确区分通信端子和电源端子。

# 7.产品外形图