BTR-PQAI IT设备电源质量测试平台用户手册

1 ．概述

电源质量是指供给用户使用的电能品质的优劣程度的量度。

BTR-PQAI 电源质量测试平台利用高速数据采集技术，结合强大图形软件实现对被测电源的

性能、指标测量，对电源的电压,电流,谐波,相位等各电量参数进行分析、处理和存储，简单的界

面与智能操作,方便数据查看、保存历史数据、波形和对比。

适用于各种电器设备谐波等参数的测量、分析、记录、汇总。测量机房的各种服务器电源质量，

更方便鉴别指标超标的电源，保证机房数据通讯和环境的安全。

本产品符合国家通信标准，参照文件如下：

1．GB/T 12325-1990《电能质量 供电电压允许偏差》

2．GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》

3．GB/T 15945-1995《电能质量 电力系统频率允许偏差》

4．GB/T 12326-2000《电能质量 电压波动和闪变》

5. GB17625[1].1-2003《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

6. GB17625[2].2-1999《电磁兼容 限值 对额定电流不大于 16A 的设备在低压供电系统中产生

电压波动和闪烁的限制》

2.  主要电气技术参数:

- 工作电源：220VAC±10%；

- 单个通道工作或所有通道同时工作允许输出电流：≤16A

- 测量精度：≤1％；

- 谐波分析次数：31 次；

- 测量信号最大峰值：电压电流均为最大量程的 1.2 倍；

- 采样刷新频率：3200hz ；

- 显示更新：实时；

- 整机静态功耗：<100VA；

- 仪表重量：约 15kg;

- 仪表尺寸: 宽 x 高 x 长：（480×386×296）mm;

3.  工作环境：

- 大气压力：0.8～1.2 个标准大气压；

- 温度：0℃～50℃；

- 相对湿度：≤85 %RH ;

- 没有明显的振动及电磁干扰。

4、分析仪提供的测试参数及各参数的技术指标见如下表