MC-58/59

铁门磁传感器

用户手册

深圳柏特瑞电子有限公司

MC-58铁门磁传感器

安装使用说明书

注：门磁如果要通电，电压控制在0-24VDC，供电电流不能超过1A，负载电流控制在150mA内，超过标准会烧毁产品！

简介：

- 专为检测铁门门开、门关，属干结点类型传感器

- 阻燃绝缘纤维外壳，体积小巧，；

- 勿需另外供电，输出干结点的二进制量

- 外型美观

技术参数

- 输入信号：门磁磁芯；锌合金外壳，不分左右可任一安装；

- 输出形式：门关（门磁靠近）时，输出短路，阻抗<5Ω；

门开（门磁离开）时，输出开路；常闭型；

- 极性要求：输入无方向，输出无极性；

- 电流、电压、功率：0.5A/100V/10W；

- 工作距离：30mm左右；

- 尺    寸： 49*19*8mm；每对独立包装；

- 重    量： 26g。

典型应用：

安装

- 将门磁和门磁磁芯分别安装在门框和门上，将门磁输出线接采集器。

- 欲订制隐蔽式、输出常开常闭以及铁门磁等，向供应商说明。

# Text boxes

数据采集器

MC-58门磁

MC-58磁芯